| 1 SMALL COFFEE | 1 rövid kávé készül |
| --- | --- |
| 2 SMALL COFFEE | 2 rövid kávé készül |
| BREW.UNIT MISS. | A KPE nincs a helyén! |
| CLOSE KNOB | Zárja el a forró víz / gőz adagoló csapot |
| COF.BEANS EMPTY READY FOR USE | Kifogyott a kávétartály. Töltse fel és indíthatja a kávékészítést |
| DECALCIFY READY FOR USE | Vízkőtelenítsen –szóljon a karbantartónak! A készüléket vízkőteleníteni kell! |
| DESCALING READY FOR USE | Vízkőtelenítsen –szóljon a karbantartónak! A készüléket vízkőteleníteni kell! |
| DREGRAWER FULL | Megtelt a zaccfiók – bekapcsolt állapotban ürítse ki! |
| DREGDRAWER MISS. | A zaccfiók vagy a csepegtető fiók nincs a helyén |
| ENERGY SAVING | Energiatakarékos üzemmód – Ha használni akarja, kapcsolja be a készüléket a kijelző melletti gombbal! |
| FILL WATER TANK | Kiürült a víztartály –Töltse fel! |
| HOT WATER | Forró víz adagolása folyamatban |
| OVERTEMPERATURE | A kazán túl meleg. Várja meg, hogy lehűljön, vagy légtelenítsen. Engedjen ki 1-2 dl forró vizet |
| PREBREWING | Előáztatásos kávékészítés |
| PREGRINDING | Elődarálásos kávékészítés |
| SELECT PRODUCT READY FOR USE | A készülék üzemkész állapotban van – válasszon italt! |
| SELF TEST | A készülék saját ellenőrző művelete |
| STEAM READY FOR USE | Gőzölés üzemmód. Ha megnyitja a forró vízadagoló csapot gőzt kap! |
| VENTILATE | Légtelenítsen- egymás után többször indítsa el a forró víz adagolást |
| WARMING UP… vagy RINSING WARMING UP…. | Felmelegedési állapot- az üzenet automatikusan eltűnik a kijelzőről |

Tel:+36 1 4777020, +36 70 3139795