DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT

TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

Tisztelt Vásárló!

Gratulálunk a választásához mellyel egy csúcsminőségű készülékhez jutott. Egyben köszönjük a bizalmát cégünk gyártmánya iránt.

Mielőtt elkezdené használni a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a következő kezelési utasítást, melyben megismerkedhet a kezelőszervekkel valamint a tisztítási és karbantartási műveletekkel.

Bármilyen további információval kapcsolatosan kérjük, forduljon bizalommal a magyarországi importőrhöz a Cady-Trade’95 Kft-hez.

Az Ön kávéfőző gépét, a gyártás során, többszintű ellenőrzésnek vetették alá. Minden egyes fontosabb gyártási folyamat végén számítógépek ellenőrzik az előzőleg beépített komponensek minőségét és beállítását. Az összeállítási folyamat végén pedig minden készüléken elvégzik az alapvető műveleteket Ezen okokból, a készülékben található kávémaradványok az ellenőrzés voltát igazolják. Semmi esetre sem azt, hogy a készülék használt állapotú.

##### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos berendezések használata esetén a következő alapvető biztonsági előírásokat be kell tartani, ahhoz hogy elkerülje az olyan baleseteket mint a tűzkár, áramütés vagy más személyi sérülés.

- Olvassa el a kezelési utasítást és minden olyan információs anyagot amit a készülék csomagolásán talál,  illetve amit a csomagolás tartalmaz.

- Ne érintse puszta kézzel a forró felületeket, használjon hőálló kesztyűt.

- Tűzkár és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vagy annak elektromos tápvezetékét vízbe vagy más folyadékba.

- Ne hagyja a készüléket gyerekek jelenlétében felügyelet nélkül.

- Karbantartás előtt, illetve amikor nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket a fali csatlakozóból.

- Ne üzemeltessen meghibásodott készüléket vagy olyat melynek sérült a hálózati vezetéke. Az ilyen készüléket szállítsa be a legközelebbi szervizközpontba, javításra.

- Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használja a készülékhez, hogy elkerülje az olyan baleseteket mint a tűzkár, elektromos áramütés, vagy égési sérülés.

- A készüléket tilos a szabadban üzemeltetni.

- Ügyeljen a hálózati vezeték elhelyezkedésére. Ne vezesse azt forró felületek közelében vagy asztal sarkán, ahol sérüléseknek lenne kitéve.

- Ne helyezze a készüléket és a hálózati vezetéket hőforrás vagy nyílt lánggal üzemelő berendezések (pl. gáztűzhely) közelébe.

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózatra, győződjön meg róla, hogy kikapcsolt állapotban legyen. Hasonlóképen először kapcsolja ki a készüléket, majd ezután húzza ki a vezetéket a fali konnektorból.

- A készülék alapvetően háztartási berendezés.

- Különös körültekintéssel használja a gőzölési funkciót.

##### ŐRIZZE MEG EZT A KEZELÉSI UTASÍTÁST!

##### FIGYELEM!

Ezt a készüléket háztartási célra gyártották. Minden, a takarítási és alapvető karbantartási műveleteken kívüli beavatkozást, kizárólag meghatalmazott szerviz végezhet. A készüléket ne süllyessze vízbe és ne üzemeltesse nedves környezetben. A készülékházat tilos megbontani. A javítást kizárólag meghatalmazott és megfelelően felkészített szerelő végezheti.

- Ellenőrizze a készüléken található adattáblát! Győződjön meg róla, hogy készülék üzemi feszültsége megegyezik a készülék használatának helyén rendelkezésre álló hálózati feszültséggel!

- A víztartályba ne öntsön forró vizet! Mindig hideg ivóvizet töltsön bele.

- Tartsa távol kezét és a tápvezetéket a készüléktől, amíg az kávét készít vagy gőzt/forróvizet adagol!

- Ne használjon súrolószert a készülék takarításánál, inkább puha törlőkendőt és tiszta, langyos vizet.

- A készülék el vízkövesedésének elkerülése érdekében használjon lágy vizet vagy a gyártó által ajánlott vízlágyítót!

##### A ELEKTROMOS HÁLÓZATI VEZETÉKRŐL

  - A rövid csatlakozó vezeték segít elkerülni az olyan veszélyhelyzeteket, hogy a készüléket annál fogva mozdítsa el, vagy valaki fennakadjon benne.

  - Hosszabbító vezeték használata csak különös körültekintés mellet engedélyezett.

  - Ha hosszabbító vezetéket használ, vegye figyelembe az alábbiakat:

    - a hosszabbító elektromos terhelhetősége meg kell, hogy feleljen a készülék által támasztott követelményeknek,

    - amennyiben a készülék földelt elektromos csatlakozóval rendelkezik, a hosszabbítónak is ilyennek kell lennie,

    - a hosszabbítónak nem szabad lelógnia az asztalról, vagy olyan helyen húzódnia ahol valaki beleakadhat.

##### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ez a készülék egyaránt ideális szemes és őrölt kávéból készült kávéitalok (presszókávé, hosszúkávé, cappuccino, stb.) készítéshez. Emellett forró vizet adagol filteres tea és instant italok elkészítéséhez valamint gőzöl. Ez a rendkívüli körültekintéssel megformált készülék elsősorban háztartási berendezés, nem alkalmas hosszantartó professzionális (vendéglátó ipari) felhasználásra.

Figyelem. A gyártó nem vállal felelősséget olyan meghibásodásokért és sérülésekért amelyek a következő dolgok eredménye:

- Nem a gyártó ajánlásainak megfelelő vagy más célú felhasználás.

- Nem meghatalmazott szerviz által végzett javítás.

- A tápvezeték átalakítása, húzogatása.

- A készülék átalakítása.

- Nem a gyártó által szállított alkatrészek felhasználása

Fenti esetekben a garancia érvényét veszti.

###### Jelmagyarázat

A figyelmeztető háromszög feladata, hogy felhívja az olvasó figyelmét azokra a részekre ahol a biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos tudnivalókat ismertetjük. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a részeke, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket!

A kezelési utasítás használata

A kezelési utasítást tartsa biztonságos helyen, közel a készülékhez, az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására. Amennyiben továbbadná a készüléket egy új felhasználónak, kérjük, hogy a kezelési utasítást is adja tovább.

A kezelési útmutató nem adhat minden felmerülő kérdésre választ. Amennyiben bármilyen, a kezelési utasításban nem található, működéssel kapcsolatos információra van szüksége kérjük, forduljon a legközelebbi szakszervizünkhöz, vagy hívja a magyarországi forgalmazót. (Cady-Trade’95 Kft., tel: +36(1) 4777020)

A készülék a kijelzőjén keresztül több európai nyelven kommunikál. Sajnos a magyar nyelv még nincs beépítve ezen nyelvek közé. Ha egyik nyelvet sem ismeri a felkínáltak közül, válassza az Angolt. A magyar nyelvű fordítást az angol nyelvűből végeztük.

##### MŰSZAKI ADATOK

| Névleges feszültség | Nézze meg a készülék adattábláján |
| --- | --- |
| Névleges teljesítmény | Nézze meg a készülék adattábláján |
| Készülékház anyaga | Fém |
| Méretek (szél. x mag. x mély.) (mm) | 285 x 375 x 400 |
| Súly (kg) | 9 |
| Hálózati vezeték hossza (mm) | 1200 |
| Vezérlő panel | A készülék előlapján |
| Víztartály (lit) | 2 – levehető |
| Elektromos hálózati tápfeszültség | Nézze meg a készülék adattábláján |
| Vízpumpa nyomása (bar) | 15 |
| Kazán (db) | rozsdamentes acél |
| Szemes kávétartály befog. (g) | 300 |
| Zaccfiók befogadóképessége | 13 zacc pogácsa |
| Biztonsági berendezések | Kazánon biztonsági szelep és hő védelem |

A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli, változtatására. Minden a gyártásban és alapkoncepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés követésének eredménye.

A készülék megfelel a 89/336/EEC jelű rádió-zavarszűrési Európai Uniós Előírásnak (476. számú olasz Törvényhozói Végzés 1992/12/04).

Eljárás Veszély esetén

Azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból.

A berendezést kizárólag a következő célra és környezetben használja:

- Zárt helyen

- Kávékészítésre, forró víz adagolására, tej habosítására vagy más hideg ital felgőzölésére

- Háztartási célra

- A készüléket kizárólag teljes tudatának birtokában levő felnőtt személy használhatja.

Soha ne használja a készüléket a következő esetekben:

A fent említett helyzetektől eltérő célra és körülmények között. Ne öntsön más nyersanyagokat a tartályokba mint amit a gyártó ebben a kezelési utasításban javasol. Feltöltés alkalmával mindig győződjön meg arról, hogy a többi tartály fedele a helyén legyen. A víztartályt kizárólag friss ivóvízzel töltse, nem forró vízzel vagy más folyadékkal, ami károsíthatná a készüléket. Ne töltsön a víztartályba szénsavas vizet. Őrlésfinomságot kizárólag a darálókések mozgó állapotában (amíg a daráló működik) állítson. Ne nyúljon bele a szemes kávétartályba, amíg a daráló működik, és ügyeljen rá, hogy oda kizárólag szemes kávé kerüljön. Más, kávétól idegen anyag károsíthatja a darálókéseket és a darálómotort. Mielőtt belenyúlna a szemes kávétartályba, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a  hálózati csatlakozót a fali konnektorból. Ne töltsön szemes vagy instant kávét az őrölt kávéstartályba. Tilos az őrölt kávén kívül oda mást tölteni.

Elektromos csatlakoztatás

Kizárólag megfelelő elektromos aljzatba csatlakoztassa a készüléket. Előtte ellenőrizze a készüléken levő adattábla adatait. A hálózati feszültség meg kell, hogy feleljen a készülék üzemi feszültségével.

Beüzemelés

- Válasszon egy megfelelően sima és stabil felületet ahol elhelyezi a készüléket. Ne helyezze meleg felületre!

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy az a körülötte levő tárgyaktól (pl. faltól, szekrénytől, stb.) min. 10 cm legyen!

- A készülék környezetének hőmérséklete sohasem süllyedhet 0oC alá. Fagyveszély!

- Az elektromos aljzat (fali csatlakozó) mindig könnyen elérhető közelségben legyen.

- A hálózati csatlakozó vezeték ne legyen sérült, csipesszel rögzítve, vagy meleget sugárzó tárgy közelében.

- A hálózati vezeték ne lógjon, mert valaki beleakadhat.

- Ne használja az elektromos vezetéket a készüléket mozgatására.

Veszélyforrások

- Gyermekek vagy olyan személyek akik nincsenek tisztában a készülék kezelésével, ne üzemeltessék.

- A készülék veszélyes lehet a gyermekek számára. Ezért ha gyermekek egyedül maradnak a készülék közelében, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból.

- A készülék csomagolóanyaga nem játékszer!

- Ne irányítsa a teavíz/gőz adagoló csövet önmagára vagy bárki másra! Égési sérüléseket okozhat.

- Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékház réseibe! Elektromos áramütés veszélye.

- Ne érintse a készüléket és elektromos vezetékét nedves kézzel, illetve amikor nedves talajon áll! Az hálózati vezetéket úgy húzza ki az aljzatból, hogy közben a csatlakozó dugót fogja.

- Veszély: a forró vízzel, vagy gőzzel való érintkezés égési sérüléseket okozhat.

Tévedések

- Ne üzemeltessen hibás készüléket, vagy olyat ami meghibásodhatott (pl. leesett)!

- A készülék javítását kizárólag meghatalmazott képzett személy végezhet!

- Ne használjon olyan készüléket amelynek hálózati csatlakozója sérült! A vezetéket kizárólag szakember cserélheti ki.

Tisztítás / Vízkőtelenítés

- Mielőtt tisztítaná a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból, és várja meg amíg a készülék lehűl.

- Ne tegye ki a készüléket vízsugár hatásának, és ne süllyessze vízbe vagy más folyadékba!

- Ne próbálkozzon a készülék tartozékait sütőben vagy mikrohullámú főzőben szárítani! Törölje azokat szárazra.

Környezetvédelmi szabályozások

- A készülék csomagolása újrahasznosítható.

- Ha a készüléket nem kívánja tovább használni, vagy javítása nem lenne gazdaságos, helyezze használaton kívülre. Húzza ki a konnektorból, és vágja le a hálózati csatlakozót, minél közelebb a készülékházhoz!

- A lehetőségekhez képest helyezze el a készüléket és a levágott vezetéket az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen.

Szemes kávétartály	Szemes kávétartály fedé	Őrlésfinomság állító gombl

Csészemelegítő felület	Víztartály fedél

Őrölt kávéstartály fedél	Víztartály

Vezérlő panel	Teavíz/Gőz adagoló gomb

Szervizajtó

Karbantartó ecset	KPE kulcs

SBS	Főkapcsoló

Állítható kávékifolyó	Forró víz/gőz adagoló cső „panarello”

Csepegtető fiók + rács

Vizkeménység mérőszál	Őrölt kávé adagoló kanál

Fiók telítettségét jelző úszó

Alsó forgótányér

Vízlágyító beillesztő kulcs	„Aqua Prima” vízlágyító szűrő

Zaccfiók

Központi egység (KPE)	Rövid kávé választó	Őrölt kávé választó

gomb	gomb

Hosszú kávé választó	Vízkőtelenítési gomb

gomb

Víztartály és víz rendszer	Forró víz választó gomb

jelző fény	„Aqua Prima” szűrőcsere jelzés törlése

Zaccfiók és szemes kávé

tartály ellenőrző fény	Általános figyelmeztető jelzés

jelző fény

|  | A készülék jelzéseinek magyarázatát keresse a 31. oldalon |  | Az „Aqua Prima Filter” (vízlágyító) használatával kapcsolatos tudnivalókat a „Az Aqua Prima vízlágyító” fejezetben részletezzük |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ | Nézze meg az elektromos adattáblát | ⊲ |  | ⊲ |
|  | Töltse fel a szemes kávéstartályt szemes kávéval! |  | Helyezze a helyére az „Aqua Prima” szűrőt! Nézze meg az ezzel foglalkozó fejezetet! |  | Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel! |  | Csatlakoztassa az elektromos vezetéket egy megfelelő aljzatba! |  | Kapcsolja a főkapcsolót „I’ állásba, kapcsolja be a készüléket! |  |
| ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |
|  | A készülék felfűt, a fényjelzések villognak |  | Helyezzen egy edényt a gőzölő cső alá! |  | Forgassa el a teavíz/gőz adagoló gombot az óramutató járásával ellentétes irányba! Így töltheti fel a rendszert. |  | Várja meg amíg folyamatos vízsugárban jön a víz, a csövön keresztül! |  | Forgassa el a teavíz/gőz adagoló gombot az óramutatóval megegyező irányba! Később állítsa le a víz adagolást.! |  |
| ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  |  | Figyelem: Minden alkalommal el kell végeznie a rendszer feltöltését (légtelenítést), amennyibe első alkalommal használja a készüléket, vagy ha hosszabb ideig nem használta, illetve ha kiürült a víztartály. Ugyanígy járjon el, ha a panelon levő fényjelző villog. Ellenőrizze az „Aqua Prima” szűrő szavatossági idejét. Ha lejárt, cserélje ki. | ⊲ |
|  | Vegye el az edényt! |  | Amíg a fényjelzések villognak a készülék felfűtési fázisban van. |  | Amikor a fényjelzések folyamatosan világítanak, a készülék használatra kész állapotban van. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Őrlésfinomságot csak mozgó őrlőkések mellett szabad állítani! Indítson el egy kávé készítési ciklust, és amíg a daráló működik, állítson a beállításán! |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŐRLÉSFINOMSÁG ÁLLÍTÁS |  |  |  |  |  |  | Használjon presszókávé gépekhez pörkölt szemes kávékeveréket! Amennyiben nem éri el a kívánt íz hatást, próbálkozzon más kávéfajtával. A kávét hűvös helyen tárolja, hermetikusan zárt edényben! Az ital minőség változását a beállítástól 2-3 adag elkészítése után fogja érezni. |
|  | Az őrlésfinomságot a szabályzó gomb elforgatásával módosíthatja. |  | Ha kávéital lassabban folyik ki a kifolyónyílásokon. Nyomja le a gombot és forgassa el! |  | Ha kávéital gyorsabban folyik ki a kifolyónyílásokon. Nyomja le a gombot és forgassa el! |  | Amennyiben túl apróra állította az őrlésfinomságot, és az SBS szabályzót „erős” állásba helyezi, a kávéital nagyon lassan, vagy egyáltalán nem fog kifolyni az adagolón keresztül. Kerülje az ilyen „extrém” beállításokat! |
| Kávéhosszúság beállítása – Mielőtt elindítaná a kávéital készítést állítsa be a kívánt hosszúságot. Ezek a beállítások azonnal észlelhetőek. |  | Nagyobb poharak használata Az eredeti állapot visszaállításához húzza ki az adagoló fejet eredeti helyzetébe! |  |
| KÁVÉHOSSZÚSÁG BEÁLLÍTÁSA |  |  |  |  |  |  | NAGY POHARAK |  | ⊲ |  |  |
|  | Beállíthatja a kívánt kávéital hosszúságot. |  | Rövid (erős) kávé. |  | Hosszú (gyengébb erősségű) kávé. |  | Nagy poharak esetében, nyomja meg az adagoló tetején levő gombot és csúsztassa be a fejet a készülék felé, ütközésig. |
| Kizárólag azoknál a modelleknél, amelyek rendelkeznek SBS rendszerrel. Az elkészült ital erőssége és sűrűsége változtatható. Ez a beállítás kávéital készítés közben is működtethető. Azonnali hatással van az éppen készülő kávéitalra is. |  |  |
| SBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krémes kávé. |  | Erős fekete kávé. |  | Krémesebb presszó kávé. |  |  |

|  | VESZÉLY! A forró víz és a gőz égési sérüléseket okozhat. Mindig irányítsa a teavíz/gőz adagoló csövet a csepegtető fiók felé! |
| --- | --- |
| SZEMES KÁVÉ 1 vagy 2 adag |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  |  |
|  | Ellenőrizze, hogy a készülék „működésre kész„ állapotban legyen! |  | Helyezzen előmelegített csészét a kifolyónyílások alá! |  | Nyomja meg a kívánt kávéital választó gombot 1x ha 1 adag, 2x ha 2 adag kávét szeretne készíteni! |  | Ha le szeretné állítani az adagolást nyomja meg ismét valamelyik kávéválasztó gombot. |  | Amikor a készülék leállt, vegye el a csészét a kifolyónyílás alól! |  |
| ŐRÖLT KÁVÉ 1 adag |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  |  |
|  | Helyezzen előmelegített csészéket a kifolyónyílások alá! |  | Nyomja meg az őrölt kávé választó gombot. Világít, ha aktív. |  | Töltse be az őrölt kávét az adagoló kanállal. MAX 1 ADAGOT! |  | Nyomja meg a kiválasztott kávéital gombját (1x!). Ha túl hosszú lenne az ital, nyomja meg ismét a gombot. |  | Amikor a készülék leállt, vegye el a csészéket a kifolyónyílás alól! |  |
| FORRÓ VÍZ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  |  |
|  | Helyezzen egy edényt a teavíz/gőz adagoló cső alá! |  | Nyomja meg a forró vízválasztó gombot |  | Forgassa el az adagoló gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy elinduljon a forró víz adagolás! Később zárja el! |  | Vegye el a feltöltött edényt a teavíz/gőz cső alól! |  | Nyomja meg ismét a teavízválasztó gombot. Állítsa vissza normál üzemmódba a készüléket! |  |

|  | VESZÉLY! A forró víz és a gőz, égési sérüléseket okozhat! Mindig irányítsa a teavíz/gőz adagoló csövet a csepegtető fiók felé! |
| --- | --- |
| CAPPUCCINO |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |
|  | Töltse fel a csészét 1/3 rész hideg tejjel! |  | Helyezzen egy edényt az adagoló cső alá! Nyissa meg a csapot, hogy a kondenzálódott vizet eltávolítsa! |  | Amikor megjelenik a csövön a gőz, zárja el a csapot! Vegye el az edényt! |  | Helyezze az 1/3 részig feltöltött csészét a gőzölő cső alá! |  | Nyissa meg a csapot! |  |
|  |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  |  |
|  | Mozgassa a csészét kör-körös irányba, hogy tejhabot készítsen! Tartsa a cső végét 1-2 cm a tej felszíne alatt, ne nyomja a csövet teljesen a tejbe! |  | Miután elkészítette a tejhabot, zárja el a csapot! |  | Vegye el a csészét a gőzölő cső alól |  | Gőzöljön fel egy kis vizet, majd törölje meg a gőzölő csövet! Így eltávolíthatja a csőben levő tejmaradékot. |  | Készítsen tetszőleges hosszúságú kávét az előkészített tejhabra! |  |
| GŐZÖLÉS |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  |  |
|  | Helyezzen egy edényt az adagoló cső alá! Nyissa meg a csapot, hogy a kondenzálódott vizet eltávolítsa! |  | Helyezzen egy edényt a felgőzölendő folyadékkal a kifolyócső alá! Nyissa meg a csapot! |  | Melegítse fel a folyadékot, kör-körösen mozgatva az edényt! |  | Zárja el a csapot! |  | Vegye el a felmelegített folyadékkal teli edényt! |  |

|  | Figyelem! Soha ne használjon ecetet a vízkőtelenítéshez! Javasoljuk a által csomagoltatott vízkőoldó szer használatát. |  | Havonta, vagy sűrűbben is, javasolt a készülék vízkőtelenítése. Vízkőtelenítéskor a készülék bekapcsolt állásban legyen. Így az szabályozza a vízkőoldószer adagolását. |
| --- | --- | --- | --- |
| ⊲ |  | ⊲ |  |  |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |
|  | A készülék havonta vízkőtlenítse! Felhasználástól függően esetleg sűrűbben. |  | Ilyenkor cserélje a lágyító szűrőt is (27 oldal)! Távolítsa el a vízlágyítót tartályt! |  | Töltse fel a víztartályt vízkőoldó oldattal! |  | Helyezzen egy nagyobb edényt a teavíz/ gőzölő cső alá! |  | Tartsa benyomva a gombot 5 sec-ig! |  |  |  |
|  |  | ⊲ |  |  |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |
|  | Nyissa meg a csapot! A vízkőtelenítési program elindul. |  | A készülék a vízkőtelenítő oldatot több ciklusban adagolja. |  | A villogó fényj jelzi a program végét. |  | Zárja el a csapot! |  |  | Öblítse ki a víztartályt, és töltse fel félig friss, emberi fogyasztásra alkalmas vízzel! |  |  |  |
|  |  | ⊲ |  |  |  | ⊲ |  |  | Ha a vízkőtelenítési műveletet megszakítja, a víztartályt és a vízrendszert át kell öblíteni! Vízkőtlenítés után töltse fel a víztartályt, helyezze vissza az új vízlágyítót, és légtelenítsen! |
|  | Helyezzen egy nagyobb edényt a gőzölő cső alá! |  | Nyissa meg a csapot, és öblítse át a készüléket! |  | Ha kell szükséges ürítse ki az edényt! |  | Ha kiürült a víztartály, zárja el a csapot! Vegye el az edényt! |  |  |  |  |  |

|  | A készülék erre vonatkozó figyelmeztetése után cserélje ki a vízlágyítót! „Az irányító panel jelzései” fejezet szerint! |  | Mielőtt vízkőtelenítene vegye ki a víztartartályból a vízlágyítót |
| --- | --- | --- | --- |
| BEÉPÍTÉS |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |
|  | Csomagolja ki a vízlágyító tartályt! Állítsa be az aktuális dátumot a fedélsapkán! |  | Csatlakoztassa a beillesztőt a tartályra! Rögzítse a tartályra úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával megegyező irányba! |  | Ellenőrizze a lágyítón levő illesztő kiugrás helyét! |  | Helyezze a vízlágyítót az üres víztartályba! |  | Az illesztő kiugrás a tartályszelep rovátkájának irányában kell, hogy legyen. |  |
| ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |
|  | Illessze a vízlágyító tartályt a helyére! Ügyeljen, hogy a megfelelő módon tegye ezt. (rovátka!) Nyomja le ütközésig! |  | Forgassa el a beillesztőt az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje ki a víztartályból! |  | Töltse fel a tartályt friss ivóvízzel! |  | Helyezzen egy edényt a teavíz/gőz cső alá és kapcsolja be a készüléket! |  | Nyomja Meg a teavízválasztó gombot! |  |
| ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ | A készülék üzemeltethető lágyító nélkül is, de a Saeco javasolja a használatát! Nélküle sokkal sűrűbben kell vízkőtelenítenie. |  |
|  | Nyissa meg a csapot és adagoltasson vizet a készülékkel! |  | Engedje le teljesen a víztartály tartalmát, pár szakaszban! |  | Miután a víztartály kiürült, töltse fel friss ivóvízzel! |  | Nyomja meg a gombot, és tartsa úgy! Amikor a fényjelző villogni kezd, engedje el a gombot! |  | Ezután a készülék használatra kész. |  |

|  | A készülék vagy elemei nem száríthatóak sem mikrohullámú sem hagyományos sütőben! |  | Ne süllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba és elemeit ne tegye mosogatógépbe! |
| --- | --- | --- | --- |
| KARBANTARTÁS |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |
|  | Kapcsolja ki a készüléket! Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból! |  | Mossa ki a víztartályt, különösen a benne levő szűrőrt! |  | Vegye ki a csepegtető fiókot! Ürítse ki és mossa el! |  | Vegye ki a zaccfiókot! Ürítse ki és mossa el! |  | Csavarja le és takarítsa el a „panarello” nevezetű gőzölő cső véget! |  |
|  |  |  |  |  | A készüléket és elemeit a felhasználástól függően kell gyakrabban vagy kevésbé gyakran karbantartani, de a karbantartást hetente legalább egyszer kötelezően el kell végezni! | KÖZPONTI EGYSÉG |  |  |  | ⊲ |
|  | Használja a karbantartó ecsetet az őrölt kávés tartály takarítására! |  | Vegye le a kávé adagoló fejet és forró vízben mossa el! |  |  |  |  | Nyissa ki a szervizajtót! |  | Vegye ki a csepegtető rácsot és emelje ki a csepegtető fiókot! |  |
| ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  |  |
|  | Nyomja meg a „PUSH” feliratú elemet és emelje ki a központi egységet a helyéről! |  | Csavarja le a felső szűrőt és mossa el! |  | Takarítás után helyezze vissza a felső szűrőt a helyére! |  | Mossa el az egész központi egységet! Szárítsa meg és helyezze vissza a helyére! Miután visszatette NE nyomja meg a PUSH idomot! |  | Helyezze vissza a készülék elemeit és csukja be a szervizajtót! |  |

|  | Ön váltóztathat a készülék alapbeállításain, a személyes elvárásainak megfelelően. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMOZÁS | A program módba való belépés…… |  |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |
|  |  |  |  |  | Kapcsolja ki a készüléket! |  | Egyszerre nyomja le a két gombot, és közben kapcsolja be a készüléket! |
| VÍZKEMÉNYSÉG | A vízvezetéskes víz keménysége földrajzi helyzettől függően váltózhat. Ezért a készüléken be kell állítani az aktuális értéket, egy 1- től 4- ig jelzett skálán. |  |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |
|  | A gyári beállítás 3-as érték. Amennyiben szükséges ezt váltóztassa meg! |  | Süllyessze a mérőszálat a víztartályba 1-2 másodpercre! |  | Ezután ellenőrizze, hány mező színeződött el! |  | A gomb nyomogatásával vigye be a mért értéket! |  |
| ⊲ |  | ⊲ |  |  |  |  |
|  | Amennyiben használ „Aqua Prima” vízlágyítót, állítsa a készüléket a következő értékekre! A kijelző fényei jelzik a vízkeménységet. |  | Amennyiben NEM használ „Aqua Prima” vízlágyítót, állítsa a készüléket a következő értékekre! A kijelző fényei jelzik a vízkeménységet. |  |  |  |

| ELŐÁZTATÁS | Ezzel a technikával a megőrölt kávépogácsa előáztatásra kerül. Így érhető el a kávéból való íz anyagok teljes kioldása. Engedélyezheti vagy akár le is tilthatja ezt a funkciót. | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nyomja meg a gombot, hogy ezt a funkciót válassza! |  | Előáztatás kiválasztva. |  | Előáztatás letiltva. |  |
| ÖBLÍTÉS | A funkció kiválasztásával, minden bekapcsolás és felmelegedés után a készülék átöblítődik, tiszta forró vízzel. | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |
|  | Minden új készüléken, a gyári beállításnál ez a funkció aktiválva van. |  | Nyomja meg a gombot, hogy ezt a funkciót válassza! |  | Öblítés engedélyezve- kiválasztva. |  | Öblítés letiltva. |  |
| A program módból való kilépés | Ezzel a lépéssel rögzíti a bevitt módosításokat. | ⊲ |  | ⊲ |  | ⊲ |  |  |
|  |  |  | Kapcsolja ki a készüléket! |  | Kapcsolja be a készüléket, hogy a beállítások aktiválódjanak. |  |  |  |

| A jelzések segítik Önt a készülék megfelelő üzemeltetésében. |
| --- |
|  | Villog | Vízkőtelenítsen! |
|  | Villog | A készülék felfűtési fázisban van. Várja meg amíg felfűt! |
|  | Világít | Töltse fel a víztartályt friss, emberi fogyasztásra alkalmas vízzel! |
|  | Villog | Légtelenítsen! |
|  | Világít | Töltse fel a szemes kávétartályt! |
|  | Villog | Nyissa ki a szervizajtót és ürítse ki a zaccfiókot! |
| Fontos! A zaccfiók ürítését bekapcsolt készülék állapotban végezze el! Legalább 5 sec-ig a zaccfióknak kint kell lenni a készülékből! Ellenkező esetben nem törlődik a hibaüzenet. |
|  | Világít | Ellenőrizze a KPE, zaccfiók és csepegtetőfiók helyzetét! Ha valamelyik nincs a helyén, igazítsa meg! |
|  |  | Végül csukja be a szervizajtót! |
|  | Villog | A darálómotor vagy a KPE meghajtómotor megszorult! Vigye be a készüléket a legközelebbi szakszervizbe! |

|  | Villog | A készülék átöblíti önmagát. Várja meg amíg befejezi a műveletet! |
| --- | --- | --- |
|  | Világít | Cserélje ki az „Aqua Prima” vizlágyító szűrőt! Miután azt megtette, folyamatosan tartsa nyomva a képen látható gombot. Amikor a kijelző villogni kezd, engedje el a gombot! |

| Az „Aqua Prima” vízlágyító szűrő használatáról |
| --- |
| Kérjük, hogy tartsa be a következő egyszerű utasításokat, hogy megfelelően használja az „Aqua Prima” lágyító /szűrőt: |
| 1. | Tartsa a szűrőt hideg és száraz helyen, +5 és +40 oC közötti hőmérsékleten! |
| 2. | Ne használja a szűrőt +60 oC feletti hőmérsékleten! |
| 3. | Amennyiben három napnál tovább nem használta a készüléket, öblítse át a lágyító / szűrőt! Tegyen tiszta vizet a tartályba és engedjen le 1 liter vizet a teavízcsövön! |
| 4. | Amennyiben nem használta a készüléket több mint 20 napon át, ajánlatos a lágyító /szűrőt kicserélni! |
| 5. | Amennyiben felbontotta a csomagolását, és nem használná, tegye be egy tépőzáras nylon zacskóba és helyezze a hűtőbe. Ne a fagyasztóba, mert károsíthatja a lágyító /szűrő anyagát. |
| 6. | Mielőtt elkezdene használni egy új lágyító szűrőt, aktiválja azt, 30 percig áztatva hideg vízben! |
| 7. | Amennyiben kicsomagolta a csomagolásából ne hagyja szabad levegőn! |
| 8. | A lágyítót 90 nap vagy 60 liter víz szűrése után ki kell cserélni! |

| PROBLÉMÁK | OKOK | ELHÁRÍTÁSUK |
| --- | --- | --- |
| A készüléket nem lehet bekapcsolni. | A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos aljzatba. | Kapcsolja be a főkapcsolót! |
|  |  | Ellenőrizze a vezetéket és a fali csatlakozót! |
| A kávéital nem elég forró. | A csészék hidegek. | Melegítse fel a csészéket! |
| A készülék nem készít kávéitalt, amikor őrölt kávé funkcióra vált. | Nincs őrölt kávé a megfelelő tartályban | Tegyen egy adag őrölt kávét a megfelelő tartályba! |
| A készülék nem adagol sem forró vizet sem gőzt. | Az adagoló cső eldugult. | Tűvel tisztítsa ki az adagoló csövet! Mielőtt elkezdené ezt a művelete győződjön meg róla, hogy az adagoló csap el van zárva, a készülék ki van kapcsolva és a vezetéke ki van húzva a fali csatlakozóból. |
| A készülék nehezen melegszik fel. | A készülék elvízkövesedett. | Végezze el a készülék vízkőtelenítését! |
| A központi egységet nem tudja kivenni a készülékből. | A központi egység nem a megfelelő helyzetben lett leállítva. | Csukja be a szervizajtót, és kapcsolja be a készüléket! A központi egység visszaáll az alaphelyzetbe. |

| PROBLÉMÁK | OKOK | ELHÁRÍTÁSUK |
| --- | --- | --- |
| A kávé csak lassan vagy egyáltalán nem folyik ki a kifolyónyílásokon át. | Túl apró az őrlésfinomsága a kávénak, és még az SBS szabályzó is jobb oldali állásban van. | Állítsa durvábbra az őrlésfinomságot! és / vagy Forgassa el az SBS szabályzót bal oldali állásba! |

CADY-TRADE’95 Kft.	Jótállási jegy szám:............................

Jótállási jegy

gyártmányú, Incanto Classic típusú kávéfőző gépre a CADY-TRADE’95 Kft a vásárlástól számított 12 hónapig (lásd az előző oldalon) a hatályos jogszabály szerint jótállást vállal. E jog érvényesítéséhez kérjük a számla megőrzését!

A gyártmány jelentős részei: kávédaráló motor, vízpumpa, kazán, központi egység meghajtó mechanika

A javítást végző szerviz neve és címe:

CADY-TRADE’95 Kft

1089 Budapest, Bláthy Ottó 6-8

Tel: 4777020, Fax: 4777028

Az eladó szerv tölti ki!

A vásárlás napja: 200__.  .________ hó ___. nap.	...............................................................

(betűvel)					P.H.

| Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre | Levágandó jótállási szelvények |
| --- | --- |
| Bejelentés időpontja: ......................................................……... Hiba megszüntetésének időpontja: ........................................... Visszaadás időpontja: ............................................................... Bejelentett hiba: ......................................................................... Az elhárított hiba: ...................................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:.................. ......................................, 200 ........................ hó ................. nap .................................................................. (P.H.) Aláírás | Bejelentés időpontja: ......................................................……... Hiba megszüntetésének időpontja: ........................................... Visszaadás időpontja: ............................................................... Bejelentett hiba: ......................................................................... Az elhárított hiba: ...................................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:.................. ......................................, 200 ........................ hó ................. nap .................................................................. (P.H.) Aláírás |
| Bejelentés időpontja: ......................................................……... Hiba megszüntetésének időpontja: ........................................... Visszaadás időpontja: ............................................................... Bejelentett hiba: ......................................................................... Az elhárított hiba: ...................................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:.................. ......................................, 200 ........................ hó ................. nap .................................................................. (P.H.) Aláírás | Bejelentés időpontja: ......................................................……... Hiba megszüntetésének időpontja: ........................................... Visszaadás időpontja: ............................................................... Bejelentett hiba: ......................................................................... Az elhárított hiba: ...................................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:.................. ......................................, 200 ........................ hó ................. nap .................................................................. (P.H.) Aláírás |
| Bejelentés időpontja: ......................................................……... Hiba megszüntetésének időpontja: ........................................... Visszaadás időpontja: ............................................................... Bejelentett hiba: ......................................................................... Az elhárított hiba: ...................................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:.................. ......................................, 200 ........................ hó ................. nap .................................................................. (P.H.) Aláírás | Bejelentés időpontja: ......................................................……... Hiba megszüntetésének időpontja: ........................................... Visszaadás időpontja: ............................................................... Bejelentett hiba: ......................................................................... Az elhárított hiba: ...................................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:.................. ......................................, 200 ........................ hó ................. nap .................................................................. (P.H.) Aláírás |
| Bejelentés időpontja: ......................................................……... Hiba megszüntetésének időpontja: ........................................... Visszaadás időpontja: ............................................................... Bejelentett hiba: ......................................................................... Az elhárított hiba: ...................................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:.................. ......................................, 200 ........................ hó ................. nap .................................................................. (P.H.) Aláírás | Bejelentés időpontja: ......................................................……... Hiba megszüntetésének időpontja: ........................................... Visszaadás időpontja: ............................................................... Bejelentett hiba: ......................................................................... Az elhárított hiba: ...................................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:.................. ......................................, 200 ........................ hó ................. nap .................................................................. (P.H.) Aláírás |

Garanciális feltételek

1.	A Vásárló a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt gondosan őrizze meg.

2.	Kérjük, követelje meg az eladótól a vásárlás napjának feltüntetését a számlán, eladási jegyzéken, és a jótállási jegyen.

3.	Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.

4.	Jótállási javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a feltüntetett javító szervizek.

5.	A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

6.	A szabálytalan jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt vagy a vásárlót terhelik.

A jótállási határidő kezdete:

1.	A jótállási határidő a Vevő részére történő átadás, vagy ha az üzembe helyezést valamelyik szervizünk végzi (térítésköteles), az üzembe helyezés napjával kezdődik.

2.	A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától (amennyiben a vásárló téríti a mindenkori kiszállási költséget) vagy a szervizbe való szállítás napjától (amennyiben a Vásárló szállítja / szállíttatja be a készüléket a szervizbe) kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A termék alapos ellenőrzése után 12 hónapos garanciát biztosítunk valamennyi álló, mozgó és elektromos részekre. Ez a készülék háztartási valamint irodai felhasználásra lett kidolgozva és engedélyezve. Kapacitása a fenti garanciaidő alatt átlagosan napi 40 –50 adagra van korlátozva. Nagyobb terhelés mellett a garanciaidő lerövidül max.10.000 adagra.

A garanciaidő az eladó által feltüntetett időpontban kezdődik. Igazolása a jótállási jegyen feltüntetett dátummal és az eladást igazoló számlával lehetséges, együttesen. Nem vállalunk azon károkért felelősséget, melyeket vízkőlerakódás, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása, természetes elhasználódás, piszkolódás, erőszak, vagy túlzott igénybevétel, valamint hasonlók okoznak. Jogtalan garanciaigény esetén javítási munkákat, a szakszervizek, a hiba okozásának megjelölésével és az elvégzett munka felszámításával végzik.

Garanciális hiba esetén a Vásárló választása szerint:

-	díjmentes kijavítást

-	ha a Vásárló kijavítást kér, a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül - cserekészülék biztosítása esetén, 30 napon belül - a Vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folyamán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest ne csökkenjen. Javítás esetén a termékbe új alkatrész kerül beépítésre.

-	ha a javítás 30 napon belül nem készült el, vagy a termék nem javítható, a termék azonos típusú új termékre való kicserélését kérheti,

-	ha cserére nincs lehetőség, vagy a Vevőnek a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat (a termék visszavásárlását kérheti, az elhasználódottság figyelembevétele mellett)

Általános tájékoztatás:

Az Incanto készülékeket speciálisan a felhasználásnak megfelelően, az adott felhasználó ország biztonsági előírásainak megfelelően gyártják. Fentiek miatt a más országok számára előállított háztartási gépek nem biztos, hogy megfelelnek a hazai előírásoknak. Hazánkban a Cady-Trade’95 Kft. által forgalmazott készülékek használata engedélyezett. Egyéb országok részére gyártott és ott a  által forgalmazott készülékek, az azonos készülékház ellenére, nem biztos hogy megfelelnek az itteni előírásoknak, garancia feltételeknek.

A javítás helye:

1.	Az üzemeltetés helyén javítjuk meg a készüléket, amennyiben az üzemeltető téríti a mindenkori kiszállási költségeket.

2.	Amennyiben a Vevő nem hajlandó téríteni a kiszállás költségeit abban az esetben saját maga szállítja vagy szállíttatja be a készüléket a feltüntetett szervizbe.

A Vásárlónak kinek és mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényét?

A Vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőnek, vagy a jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálatnak (szerviznek) kell bejelentenie.

A Vásárló köteles a hiba felfedezése után ki fogását haladéktalanul közölni, és a készüléket ilyen állapotban nem működtetni.

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén

1.	Ha a hiba jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a készülék tulajdonosa beszerzi a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv szakvéleményét.

2.	A minőségvizsgáló szerv által végzett vizsgálat és szakvélemény díjköteles.

3.	A szakvélemény-beszerzésére irányuló megbízásban fel kell tüntetni mind a szerviz, mind a Vásárló álláspontját és nyilatkozatait. (hiba jellege, a hiba keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó eltérő vélemény) és mindkét fél aláírását. A Vásárló nyilatkozatát a megbízáshoz csatolt és az általa észlelt feljegyzés is pótolhatja.

A terméket a felek nyilatkozatának megtételét követő 3 munkanapon belül a kijelölt minőségvizsgáló szervhez be kell szállítani.

További vita esetén a felek az illetékes a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordulhatnak.

A jótállási felelőségünk kizárása

1.	A jótállási felelőségünk nem áll fenn, ha mi vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.

2.	A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékeltünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Karbantartási munkák elvégzése a Vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a Vásárlót terheli.

3.	A jótállásvállalás nem terjed ki a kávéfőző gép elvízkövesedésből eredő meghibásodásaira, a természetes kopásból eredő hibákra valamint a készülék tisztítására. Az ebből eredő javítási vagy karbantartási munkák elvégzését a szakszervizek megfelelő térítés mellett végzik.

A kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai:

1.	A termék forgalomba hozatalát megelőző minőségvizsgálat a jótállási jegy tartalmára kiterjed.

2.	A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék számát és típusát egyeztetni, a jótállási jegyet az eladás keltének feltüntetésével hitelesíteni, és a Vásárlónak átadni, a vásárlást igazoló számlával együtt.

Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.

H-1089 Budapest

Bláthy Ottó utca 6-8

Tel: +36 (1) 4777020

# Text boxes

KEZELÉSI

UTASÍTÁS

Típus:

Incanto CLASSIC Superautomatica S-Class